## Slide 1: SDN控制器设计
在此输入您的封面副标题

## Slide 2: 控制器框架
raft cluster
etcd
etcd
etcd
Cluster Leader
Active
Standby
A-B cluster
master
master
master
FIAAS
RESTful
HV
HV
HV
node1
node2
node3
grpc
grpc
grpc
gobgp
gobgp
gobgp
GW(物理网络设备）
bgp
agent
agent
agent

## Slide 3: 资源关系图
Region
Zone
BGPServer
PhyBorderGW
Cidr
SubCidr
IpAddress
Chassis
VPC
Subnet
Port
RouteTable
RouteEntry

## Slide 4: 规格描述
子网总个数 FFFFFF(16777215)
单个子网端口个数 FFFF(65535)
ZONE CIDR Mask范围 8~24
SubCIDR Mask范围 16~30

## Slide 5: Key设计
Region region/regionid
Zone zone/regionid/zoneid
Cidr cidr/regionid/zoneid/cidrid
SubCidr subcidr/regionid/zoneid/cidrid/subcidrid
IPAddress ipaddress/regionid/zoneid/cidrid/subcidrid/ipaddressid
Chassis chassis/regionid/zoneid/chassisid
VPC vpc/regionid/vpcid
RouteTable routetable/regionid/vpcid/routetableid
RouteEntry routeentry/regionid/vpcid/routetableid/routeentryid
SubNet subnet/regionid/vpcid/subnetid
Port port/portid
Peering peering/peeringid
ACL acl/regionid/aclid
Chassis-Port chassis-port/chassisid/portid
Subnet-ACL subnet-acl/subnetid/aclid
Subnet-RouteTable subnet-routetable/subnetid/routetableid
Zone-Subnet zone-subnet/zoneid/subnetid

## Slide 6: 资源规划API调用步骤
1、创建一个Region "CreateRegion"
2、为Region创建一个Zone "CreateZone"
3-1、为Zone分配一个IP段 "CreateCidrIpPool"
3-2、为Zone关联多个物理Chassis "AssociateChassisSdnaz"
  将Chassis从Zone中移出 "DisassociateChassisSdnaz"

## Slide 7: 用户子网API调用步骤
1、在Region中创建一个VPC "CreateVPC"
  自动创建系统路由表
2、从Zone网段中分配子网段，做为下一步入参 "CutSubCidrIp"
3、指定VPC、ZONE、SubCidr创建子网Subnet "CreateSubnet"
  自动创建此Subnet网段的系统路由表条目
  自动关联Subnet与SubCidr关系，自动更新SubCidr占用状态
4、为Subnet创建一个端口 "CreatePort"
  如果Subnet开启DHCP，自动分配IP、MAC
  否则，需要用户选择Subnet中未使用的IP作为入参
  自动更新IP地址占用状态
5、将端口与Chassis关联 "AssociateChassisPort"

## Slide 8: 与南向GRPC接口
通过PortID获取Port信息
通过某IP获取其对应的Port信息
心跳信息，用于判断该Chassis上下线状态
端口上下线消息，用于得到Port对应的OVS Interface是否创建/删除

## Slide 9: CIDR、IP设计
Zone、CIDR 一对多
  通过CreateCidrIpPool接口设置CIDR。
  校验CIDR没有被复用、重叠
  CIDR Mask：8~24
CIDR、SubCIDR一对多
  SubCIDR为CIDR子网段
  通过CutSubCidrIp接口切分CIDR
  校验SubCIDR是CIDR子段，且无复用、重叠
  SubCIDR Mask：16~30
  第一个IP是网络IP，最后一个IP是广播IP，默认第一个主机IP是网关IP
SubCIDR、IP一对多关系，IP全局唯一

## Slide 10: 端口MAC生成规则
xxxxxxx0
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Port IP后16位
子网SubnetID
子网规格：7FFFFF(8388607)
子网Port规格：FFFF(65535)
固定标识
10001000(88)

## Slide 11: Zone、Subnet规格
受限于VXLAN中VNI只有24bit（FFFFFF）、二三层VNI须唯一不重复
子网规格：7FFFFF(8388607)
  子网ID取值：1-7FFFFF
Zone规格：7FFFFF(8388607)
  Zone ID取值：800000-FFFFFF
FFFFFF
7FFFFF
1
子网ID取值范围
Zone ID取值范围

## Slide 12: 创建子网设计
为Zone设置一或多个CIDR
在CIDR中切子网段SubCIDR供使用
创建子网Subnet
操作人员需事先计算好SubCIDR，如果冲突会切分失败
为Zone设置一或多个CIDR
创建子网时选择一个可用需要的子网容量Subnet

## Slide 13: 子网互通
vpc1
vpc2
subnet1
peering1-2
peering1-2
subnet2
subnet3
subnet4
subnet5
subnet6
subnet7
subnet8

## Slide 14: 控制器框架
raft cluster
etcd
etcd
etcd
Cluster Leader
Active
Standby
A-B cluster
master
master
master
FIAAS
RESTful
HV
HV
HV
node1
node2
node3
grpc
grpc
grpc
bgpd
bgpd
bgpd
GW(物理网络设备）

## Slide 15: Overlay边缘网关设计
Underlay Network（IP域 OSPF路由协议）
硬件Vtep设备（H3C交换机）
gobgpd
BGP
OSPF
Overlay Network（VXLAN域）

## Slide 16: 物理网关设备操作流程
环境配置：
  控制器各节点配置loopback1（eg.10.10.10.10)，网络设备名约定为lo:1，ip各节点不同 #ifconfig lo:1 172.16.8.8/32 up
  配置lo1到物理交换设备（eg. 4.4.4.4）的静态路由信息,使其可达
在Portal界面配置控制器BGP参数：AS、RouterID、RD、RT
配置ZONE中边缘网关交换机EVPN相关业务 （根据设备型号细化配置步骤）
  配置BGP Type 5，使用L3VNI
在Portal界面添加上一步配置zone的边缘网关节点 AddBgpPeer （BGP Policy设置）
  添加第一个网关节点会触发启动BGP相关服务 NewBgp、StartBgp
  删除最后一个网关节点会停止BGP相关服务 StopBgp
  控制节点主备切换：主切备停止BGP，备切主启动BGP
运行时
  根据Ovs Agent上报的Port状态UP、Down进行路由的发布和撤销 AddBgpPath、DelBgpPath
  Chassis心跳超时会将所有关联的Port对应的路由都撤销
  Zone的CIDR变化需要重新设置Peer的BGP Policy UpdatePeer

## Slide 17: 网关流程泳道图
数据中心
控制节点服务器
硬件网关设备
portal UI
配置Loopback
配置静态路由
规划Overlay、Zone的AS
配置gobgp
配置EVPN
配置peer
启动BGP服务
通告路由

## Slide 18: 硬件边缘网关
master
Zone1.GW
Zone1.GW'
Zone2.GW
grpc
grpc
Zone2.GW'
bgp
gobgpd
gobgpd
bgp
bgp
bgp

## Slide 19: x86流程接口
restful接口：
添加x86 gw chassis 入参： mac ip
  生成一个vport。 vport mac ip从哪里生成或输入？==》用入参的mac ip
删除
查看 List
grpc接口：
x86 gw：通过hostname获取本身chassis和vport信息
计算节点：首包上送，通过本地ip、对端ip获取dstinfo。如果不在本vpc，不在peering，获取网关vport信息。
网关VNI
使用ZoneID

## Slide 20: Port设计
类型
  普通口、子网网关口、网络节点虚拟口
  网络节点虚拟口

## Slide 21
服务注册中心 consul
Server
配置中心 etcd/consul
数据库
etcd
Client
数据库
etcd grpc proxy

## Slide 22: CCN设计
触发路由学习场景
  系统启动时
  VPC新加入CCN
  VPC从CCN中移除
  VPC中增加子网导致路由条目增加
  VPC中删除子网导致路由条目减少
  VBR新加入CCN
  VBR从CCN中移除
  VBR中增加网段导致路由条目增加
  VBR中删除网段导致路由条目减少
CCN IN路由策略的增加
CCN IN路由策略的删除
CCN IN路由策略的修改
CCN OUT路由策略的增加
CCN OUT路由策略的删除
CCN OUT路由策略的修改

## Slide 23: CCN设计
1. 源Region
2. 源网络实例类型(VPC/VBR)
3. 源实例ID
4. 路由目的网段
1. 目Region
2. 目网络实例类型(VPC/VBR)
3. 目实例ID
4. 路由目的网段
1. 目Region
2. 目网络实例类型(VPC/VBR)
3. 目实例ID
4. 路由目的网段
CCN中所有实例
*
In策略
Out策略
实例
路由条目

## Slide 24: Active-Active设计
1，MaintenanceClient.Status 获取当前Revision
2，从当前Revision版本监听变化：WatchClient.Watch，保存所有watch到的变化
3，KVClient.Range 获取所有KV.保存当前KV Revision
4，将2中变化更新到3中对应的kv。版本要大于kv revision
etcdclient watch功能的测试和异常分析
1、所有master上电都需要加载数据
2、BGP
3、监控方案

## Slide 25: 南向数据设计
PortInfo
portid（Key）
status 离线port不在南向表中
state
mac
ip
virtual_netinstance_id
gateway_mac
gateway_ip
chassis_mac outer_mac
chassis_ip outer_ip
migration_chassis_ip migration_outer_ip
migration_port_status
PortAclEntry
portaclentryid（Key）
aclentryid (study from)
portid (foreign key)
entry_type
priority
protocol
srccidrip
srcport
destcidrip
destport
policy
联合索引
VPortInfo
vportid（Key）
zoneid (foreign key)
mac
ip
outer_mac
outer_ip
原则：
1、南向表根据北向表生成，只读。
2、南向UpdatePortInfo接口上报状态直接更新北向表
Notes: 南向表根据北向表生成，只读。
getportinfo <PortInfo, PortAclEntry>
getdestportinfo <PortInfo，VPortInfo>
getgatewayvportinfo <VPortInfo>

## Slide 26: 南向数据设计
NextHopInfo ForwardInfo
forwardentryid（Key）
virtual_netinstance_id forward_table_major_id forward_table_minor_id
destcidr
next_virtual_netinstance_id next_forward_talbe_major_id next_forward_table_minor_id
forward_table_major_id = virtual_netinstance_id
forward_table_minor_id = route_table_id
Notes: getnexthop(ForwardInfo)
合并updateportinfo + heartbeat为up stream。更新port状态

## Slide 27: 南北向表转换
NB resource
Region
Zone
Vpc
Vbr
Ccn
CcnInstance
CcnRouteMap
RouteTable
RouteEntry
Chassis
Subnet
Port
PhyBorderGatewayGroup(all)
PhyBorderGateway(all)
NetworkAcl
NetworkAclEntry
ChassisGroup(all)
GlobalCommonCapacity
NB-AZ resource
Zone(only this zone)
CcnInstance <1>
RouteTable <3>
RouteEntry <4>
Chassis <5>
Subnet <6>
Port <7>
PhyBorderGatewayGroup（zone's) <8>
ChassisGroup(zone's) <9>
NetworkAclEntry(zone's) <10>
SB resource
PortInfo <7> <6> <5><1>
PortAclEntry <10>
VPortInfo <8><9><7>
ForwardInfo <1><3><4>
sb资源由<>中表生成

## Slide 28: 分层架构
CCN
VPC
Subnet
Port
VBR
PhyGatewayGroup
ChassisGroup
CCN Instance
CcnRouteMap
VPortInfo
Chassis
Capacity
PhyGateway
Zone
PortInfo
PortAclEntry
RouteTable
RouteEntry
前台API
Acl
AclEntry
Region
中台API
后台API

## Slide 29: 涉及多kv提交操作
操作名称 | 涉及kv | 
CreateVPC | VPC：创建vpc ROUTETABLE ：创建系统路由表 | √
DeleteVPC | VPC：删除vpc ROUTETABLE：删除系统路由表和自定义路由表 ROUTEENTRY：删除所有路由表中的路由条目 | √
CreateVbr | VBR：创建vbr ROUTETABLE ：创建系统路由表 | √
DeleteVbr | VBR：删除vbr ROUTETABLE：删除系统路由表和自定义路由表 ROUTEENTRY：删除所有路由表中的路由条目 | √
AddIdcCidr | VBR：修改vbr中的cidr字段 ROUTEENTRY：在vbr系统路由表中添加cidir对应的路由条目 | √
DeleteIdcCidr | VBR：修改vbr中的cidr字段 ROUTEENTRY：删除vbr系统路由表中cidir对应的路由条目 | √

## Slide 30: 涉及多kv提交操作
操作名称 | 涉及kv | 
AssignGateway | VBR: 修改vbr关联的网关组字段 CHASSISGROUP/PHYBORDERGWGROUP：修改网关组中关联的vbr字段 | √
DisassignGateway | VBR: 修改vbr关联的网关组字段 CHASSISGROUP/PHYBORDERGWGROUP：修改网关组中关联的vbr字段 | √
AttachCcnInstance | CCNINSTANCE：创建ccn实例 VPC/VBR:更新vpc/vbr中ccnid，建立关系 | √
DetachCcnInstance | CCNINSTANCE：删除ccn实例 VPC/VBR:重置vpc/vbr中ccnid值 | √
CreateSubnet | SUBNET：创建子网 PORT：创建子网网关port ROUTEENTRY：在vpc系统路由表中创建子网对应的路由条目 | √
DeleteSubnet | SUBNET：删除子网 PORT：删除子网网关port和子网下其他的port ROUTEENTRY：在vpc系统路由表中删除子网对应的路由条目 NETWORKACL：更新acl关联的子网列表 | √

## Slide 31: 涉及多kv提交操作
操作名称 | 涉及kv | 
AssociateChassisSdnaz | CHASSIS：创建chassis PORT：创建vport | √
DisassociateChassisSdnaz | CHASSIS：删除chassis PORT：删除vport | √
CreatePhyBorderGatewayGroup | PHYBORDERGWGROUP：创建网关组 PORT：创建vport | √
DeletePhyBorderGatewayGroup | PHYBORDERGWGROUP：删除网关组 PORT：删除vport VBR：更新vbr中关联的网关组列表 | √
AssociateNetworkAcl | NETWORKACL：更新acl中的子网列表 SUBNET：更新子网关联的aclid | √
DisassociateNetworkAcl | NETWORKACL：更新acl中的子网列表 SUBNET：重置子网关联的aclid | √

## Slide 32: 涉及多kv提交操作
操作名称 | 涉及kv | 
CreateChassisGroup | CHASSISGROUP：创建chassis组 PORT：创建vport | √
DeleteChassisGroup | CHASSISGROUP：删除chassis组 PORT：删除vport VBR：更新vbr中关联的网关组列表 | √
AddHAGroupChassis | CHASSISGROUP：更新网关组中chassis列表 CHASSIS：更新chassis中groupid | √
DeleteHAGroupChassis | CHASSISGROUP：更新网关组中chassis列表 CHASSIS：更新chassis中groupid | √